Приложение № 1 к Приглашению к участию в закупке

Техническое задание

на  монтаж стационарных сетей безопасности

на пересечении горнолыжных  трасс № 2 и 3 и трасс № 7 и  9  в фанпарке «Бобровый лог».

| Наименование объекта | Монтаж стационарных сетей безопасности на пересечении горнолыжных трасс № 2 и 3 и трасс № 7 и 9 в фанпарке «Бобровый лог». |
| --- | --- |
| Адрес объекта | 660006, г. Красноярск, Свердловский район ул. Сибирская, д. 92 стр.23 Фанпарк «Бобровой лог». |
| Основание для проведения работ | Требования по безопасной эксплуатации горнолыжных трасс |
| Характеристики | Сеть безопасности стационарная (тип «А»), опора тип ОВ - 75м/п ( 3 секции по 25м/п) Опора тип ОВ высота 10м (оцинкованная сталь), закладные (база), ролики, трос верхний металлический, трос нижний металлический, подъемный металлический трос, веревка верхняя, веревка нижняя, анкеры для нижнего троса, блоки с карабинами Сеть- ячея 5х5 см, Ø 3,5 мм, высота 4 м, размер 25 м, скользящая сеть высота 2м, резинки для крепления к сети, базы для растяжек анкеры для баз растяжек. |
| Общие требования к выполняемым работам | Все работы ведутся в соответствии с нормативными актами на строительство, действующими на территории Российской Федерации. В ходе выполнения работ запрещены мероприятия и способы их реализации. Нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов. |
| Объем работ | Монтаж двух стационарных сетей безопасности по 75м/п на склоне горы (горнолыжные трассы). Объем монтажных и подготовительных работ уточнить выездом на объект. |
| Требования к составу и оформлению документации | Сметную документацию составить в территориальных единичных расценках с последующей индексацией (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно МДС81-35.2004.) в ПК Грандсмета; Предоставить сертификаты качества на используемые материалы. |
| Исполнительная документация | Своевременно передавать Заказчику, исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. |
| Сроки завершения работ. | Октябрь 2018г. |
| Режим работы | Обеспечить работу на объекте с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 пять дней в неделю. Изменение - по согласованию с Заказчиком. |

Утверждаю:  Заместитель Генерального директора

по  производству - главный инженер ___________  А.Н.  Павлив А.Н

Согласовано:  Начальник   ОСиБЭТ         ___________ С.А.Булгаков

Начальник  ОЭЗиС            ___________  Т.Н.  Пакулова