Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке

Техническое задание

На  Замену  поврежденных (разгерметизированных) стеклопакетов    объекта  «Реконструкция здания бывшей приводной станции канатной дороги для размещения вспомогательных служб «Спортивно оздоровительного комплекса «Бобровый лог»

| Наименование объекта | Замена поврежденных (разгерметизированных) стеклопакетов объекта «Реконструкция здания бывшей приводной станции канатной дороги для размещения вспомогательных служб «Спортивно оздоровительного комплекса «Бобровый лог» |
| --- | --- |
| Адрес объекта | 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92 стр.23 |
| Основание для проведения работ | Реконструкция здания для целей ввода объекта в эксплуатацию. |
| Характеристики объекта (этажность, площадь) | Здание переменной этажности-3 этажа ; внутреннее здание- стены из кирпича толщ.640мм. размером 11,28м Х 12,00м; вновь возведенное с наружными стенами - сплошное остекление на металлокаркасе размерами в осях 15,0 м х 27,6 м; |
| Характеристика здания по пожарной опасности | Класс конструктивной пожарной опасности – СО; степень огнестойкости здания-II; функциональная пожарная опасность- Ф2.2. |
| Вид работ | Замена поврежденных ( разгерметизированных) стеклопакетов |
| Общие требования к выполняемым работам | Все работы ведутся в соответствии с нормативными актами на строительство, действующими на территории Российской Федерации и проектом. Замена стеклопакетов 24 шт (2000м*1500мм.); 1шт(300*2000 мм) (СПД4М1-10-4М1-10-4)– уплотнение через прижимные планки согласно схемы монтажного узла ( приложение к настоящему Техническому заданию). Предоставить сертификаты качества, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам. |
| Сроки выполнения работ | До 05.10.2017г. |
| Исполнительная документация | Предоставить акты на скрытые работы |
| Режим работы | Время проведения монтажных работ с 9:00 до 18:00час. Изменение по согласованию с Заказчиком. |
| Требования к исполнителю выполняемых работ | Опыт производства аналогичных работ не менее 2х лет, наличие квалифицированного персонала по монтажу стеклопакетов. |
| Требования по охране труда | В соответствии с требованиями государственных нормативных актов в области охраны труда и промышленной безопасности. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм правил по охране труда возлагается на Подрядчика. Наличие и применение спец одежды и других средств индивидуальной защиты обязательны. |

Приложение:  Узел  монтажа стеклопакетов на одном листе.

| Согласовано: Представитель Заказчика: Заместитель Генерального директора по производству - главный инженер ООО «Ренонс» |  |
| --- | --- |

________     Павлив А.Н