Приложение № 1 к Приглашению к участию в закупке

Техническое задание

Выполнение работ по замене     стеклопакетов окон  в  СЦ "Оазис" и  "Турбо баре"  по  адресу: г. Красноярск ул. Сибирская,  92.

| Адрес объекта | СЦ «Оазис» - г. Красноярск ул. Сибирская, 92. Сибирская, Бар «Турбо» комплекса «Мираж»- Сибирская, 92. Стр.16 |
| --- | --- |
| Основание для проведения работ | Восстановление эксплуатационных характеристик конструктивных элементов здания |
| Характеристики объекта (этажность, площадь) | СЦ «Оазис» - здание переменной этажности до 3 этажей; стены - кирпич; перекрытия -ж/б; фасад-облицовка декоративной плиткой «Дикий камень» и панелями «Алюкобонд». Бар «Турбо» комплекса «Мираж» - 2х этажное здание; стены : 1этаж - кирпич, 2этаж – сплошное остекление по алюминиевому каркасу с герметизацией стеклопакетов герметиком DC933. |
| Вид работ | Замена стеклопакетов |
| Требования к качеству, техническим характеристикам, иные показатели к работам | Стеклопакет для алюминиевого окна Стекло - СПО 6SGTemp Stopsol Phoenix Clear#2-20 Ar-И6 Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. Применять при производстве работ качественные материалы, конструкции, имеющие соответствующие сертификаты, удостоверяющие их качество. |
| Объем выполняемых работ | Размер стеклопакетов - 950*2620; 1120*1930 |
| Срок выполнения работ | По условиям Договора |
| Гарантийные обязательства | По условиям Договора |
| Режим выполнения работ | По согласованию с Заказчиком. |
| Особые условия | Размер стеклопакетов уточняется по замерам Подрядчика. Не допускать повреждений конструкции окон и фасада здания. |

| Представитель Заказчика: Заместитель Генерального директора по производству – главный инженер ООО «Ренонс» | _____________________/А.Н. Павлив/ |
| --- | --- |

Исп:

Пакулова Т.Н.

Тел:256 86 82