# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение радиосистем

Срок поставки радиосистем не позднее 31 октября 2018 года:

| Предмет закупки | Характеристики |
| --- | --- |
| Радиосистема в комплекте | Два ручных передатчика с капсюлем: Диаграмма направленности переключаемая: гиперкардиоида, субкардиоида | Тип датчика конденсатор Ширина полосы звуковой частоты: 50 Гц - 20000 Гц Выходное сопротивление: 145 Ом Чувствительность: -50.5 дБВ/Па (2.99 мВ) - гиперкардиоида; -53 дБВ/Па (2.24 мВ) - субкардиоида Отношение сигнал/шум: 72 дБ Ослабление синфазных сигналов (10 до 100 кГц): | ≥60 дБ ЖКД с подсветкой для настроек и управления + Выключатель передатчика и питания + Питание: Батарейки AA или Li-ion аккумулятор SB900A Диапазон рабочих частот передатчика 470-636 MHz Двухканальный приемник: Диапазон рабочих частот приемника 470-636 MHz Кабель питания и аксессуары В комплекте Полное цифровое разнесение частот на каждый канал + Совместимость с передатчиками AD и ADX + |
| 2. Радиосистема в комплекте | Микрофон головной Диаграмма направленности переключаемая: | гиперкардиоида, субкардиоида Тип датчика конденсатор Ширина полосы звуковой частоты: 20 Гц - 20000 Гц Выходное сопротивление: 30 - 40 Ом Динамический диапазон 97 дБ Максимальное звуковое давление 134 дБ SPL Коэффициент нелинейных искажений < 1% до 120 дБ SPL (пиковый до 123 дБ SPL) Подключение Разъем TA4F Mini-XLR Рабочая температура -10 °C — 45 °C Портативный поясной передатчик Питание: Батарейки AA или Li-ion аккумулятор SB900A Диапазон рабочих частот 470-636 MHz Вариант подключения ТА4 Антенна Съемная1/2-волновая Активная направленная антенна Диапазон рабочих частот Диаграмма приема Усиление сигнала Разъем Импеданс Коэффициент усиления Рабочая температура 470-900 MHz 70° +12...-6 дБ 1 х BNC 50 Ом 7,5 дБи. -18...+63 °С |

Зам. ген. директора по производству –

Гл. инженер 				                                                Павлив А.Н..

Начальник ОЭСиАСУ                                                                     Мезенцев А.В.