# Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку и монтаж   тентовых конструкций  для зрителей.

| № | Перечень основных требований | Показатели требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Месторасположение объекта | 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, 92 Фанпарк «Бобровый лог» |
| 2 | Размеры габаритные | 10375 х 5000 х 3000 мм.- прямоугольная конструкция 1шт; 10000 х10000 х 3000мм- восьмигранная конструкция 1шт |
|  | Заполнение | Стеклопакет прозрачный с зеркальной тонировкой, цокольная часть 500мм – сэндвич панель. |
|  | Диапазон эксплуатации | от -50 ˚С до +40 ˚С |
|  | Крыша | Из алюминиевого профиля, заполнение: сэндвич панель, водозащитное покрытие. |
|  | Дверь | Встроенные двухстворчатые – 2 шт.- прямоугольная конструкция; 1шт – восьмигранная конструкция |
|  | Электроснабжение, отопление | Электрощиток (220 В). Проводка -кабель медный ВВГ в кабель-канале. Освещение - светильник светодиодный - 4шт., Теплофон 0.7 кВт – 4 шт. |
|  | Цвет | Светло – серый (Дополнительно согласовать с Заказчиком) |
|  | Объем работ | - Доставка к месту монтажа по адресу: 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, 92. - Монтаж на территории Заказчика. Доставка и монтаж выполняются за счет поставщика. |
| 3 | Требования к выполнению работ | Монтажные работы ведутся в соответствии с нормативными актами на строительство, действующими на территории Российской Федерации и технической документации |
| 4 | Требования к применяемым конструкциям и оборудованию | Применяемые материалы, конструкции должны соответствовать ГОСТ и иметь сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности |
| 5 | Гарантийные обязательства | Не менее 1 года |
| 6 | Место установки | Согласовывается дополнительно. Технические данные, предоставляются Заказчиком в существующем объеме по запросу Подрядчика. |
| 7 | Сроки | Изготовление – до 20 декабря 2018г. Монтаж – до 15 февраля 2019г. |
| 9 | Дополнительные требования | Согласование эскизного варианта конструкции с Заказчиком. Разработка комплекта рабочих чертежей. Комплект поставки должен включать паспорт и инструкцию по монтажу-демонтажу конструкций, эксплуатационную документацию, эксплуатационную документацию к комплектующему оборудованию. |

Заместитель Генерального директора

по производству – главный инженер ООО «Ренонс»                 	_______________А.Н. Павлив

Начальник службы эксплуатации

объектов ООО «Ренонс»						_______________ А.В. Тюлюкин

Заместитель Генерального директора

по безопасности ООО «Ренонс»                 			_______________ А.В. Нахмуров

Заместитель руководителя Дирекции

капитального строительства объектов

Универсиады по безопасности ООО «Ренонс»                 		_______________ Д.Ц. Запорожец

Начальник отдела эксплуатации 					_______________ Т.Н. Пакулова