# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку снегоходов

## Требования к техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

| Предмет закупки | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Снегоход | Утилитарный |
| Количество |  |
| Фирма изготовитель машины | «BRP» (Bombardier Recreational Products) |
| Год изготовления | Не ранее 2016 г. |
| Двигатель (марка) число цилиндров рабочий объем двигателя мощность двигателя объем топливного бака, л охлаждение | Rotax® Н.О. Е-ТЕС 2 от 550 до 600 см3 от 100 до 125 л.с. не менее 35 л. жидкостное |
| Руль | Окрашенный стальной руль J-образными рукоятками. Подогрев рукояток. Поручень для хвата |
| Ветровое стекло | 580 мм |
| Зеркало заднего вида | 2 шт. стандарт |
| Электрический стартер | Стандарт |
| Количество мест. | 2 Пассажирское сиденье со спинкой и рукоятками Двухместное модульное с отделением для хранения |
| Гусеница Ширина Высота грунтозацепов | от 508 мм до 600 мм не менее 32 мм |
| Сухой вес | Не более 310 кг |
| База лыж | Не менее 900 мм |
| Габариты снегохода: Ширина х Длина х Высота | Не более 1150 х 3300 х 1500 мм |
| Передняя подвеска | телескопическая стойка |
| Задняя подвеска | регулируемая |
| Гарантийные обязательства на товар | Не менее 6 месяцев |
| Материалы для снегохода | Контактный ключ D.E.S.S. – 3 шт. Масло моторное синтетическое XP-S 3.785л - 3 шт. Ремень вариатора 3 шт. |
| Передача и пуско-наладка | Сборка, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию, осуществляется Поставщиком. От Поставщика Заказчику передается: техническая документация на русском языке (руководство по сервисному обслуживанию, инструкция по эксплуатации), ПСМ, ключи D.E.S.S., инструменты и принадлежности для обслуживания машины. |
| Техническое обслуживание | Первое техническое обслуживание ТО-1 (300км), каждого снегохода, включая расходные материалы, проводится за счет Поставщика. |
| Статус поставщика | Поставщик должен являться представителем/дилером производителя продукции «BRP» в РФ и обладать правами на поставку снегоходов, гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания. |
| Чистота сделки | Все полагающиеся государственные пошлины/сборы на товар уплачивает Поставщик. Поставщик должен предоставить таможенную декларацию на товар, сертификат соответствия на товар. |
| Срок и место поставки | г. Красноярск. до 15.11.2017г. |

Заместитель генерального директора по производству-                                                                                                         Главный инженер                                                                                                  Павлив А.Н.

Главный механик                                                                                                   Бродов В.В.