#### Техническое задание

на поставку и монтаж улавливающей сети безопасности типа «А» на опоры типа «С» на участках горнолыжной трассы №9-А

| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Тренировочная горнолыжная трасса №9А на территории Фанпарка «Бобровый лог», по адресу: г. Красноярск, ул. Сибирская ,92 |
| 2 | Адрес объекта | 660006, г. Красноярск, Свердловский район ул. Сибирская, д. 92 Фанпарк «Бобровой лог». |
| 3 | Основание для проведения работ | Результаты обследования состояния трассы 9А на участке склона искусственной насыпи от пикета ПК5+32 до ПК8+20. Техническое решение № 2С от 26.09.2018г. |
| 4 | Объем выполняемых работ | Приобрести систему улавливающих сетей безопасности типа «А» фирмы "LISKI" на опорах типа «С» в полной комплектации с базами на габионах и выполнить их монтаж на двух участков трассы №9А (участок 1: от пикета ПК5+32 до пикета ПК6+60 длинной 200 метров; участок 2: от пикета ПК7+00 до пикета ПК8+20 длинной 150 метров). |
| 5 | Основные требования | Приобретение, поставка и монтаж системы улавливающих сетей в соответствии с Техническим решением № 2С от 26.09.2018г. и проектом (Шифр 20/15-ПД/РД) ООО «Альп-Проекта». |
| 6 | Общие требования к выполняемым работам | До начала работ разработать ППР на производимые работы и согласовать их с Заказчиком. Все работы производить в соответствии с нормативными актами на строительство, действующими на территории Российской Федерации. Отступления от Технических решений допускаются при согласовании с Заказчиком, разработчиком Технических решений и Подрядчиком с оформлением соответствующего акта. |
| 7 | Требования к составу и оформлению документации | После окончания работ предоставить акты и исполнительные схемы на выполненные работы установленного образца, согласованные Заказчиком; |
| 8 | Сроки | Работы выполнить до 20 февраля 2019г. |
| 9 | Порядок сдачи выполненных работ | Предъявление исполнительной документации, КС-2, КС-3, акта исполнения работ по договору подряда. |
| 10 | Особые условия | 1. Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с Действующими ГОСТ, СНиП ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН. Требуемое количество и надежность выполненных работ должна обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических и организационных мер. 2. При выполнении работ на объектах Заказчика соблюдать требования промышленной безопасности и охраны труда, определённые государственными нормативными документами и локальными актами Заказчика, Положениями о пропускном и внутриобъектовом режимах в помещениях и на объектах, Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными Заказчиком, а также Правилами поведения на территории и объектах Фанпарка «Бобровый лог», размещённых на официальном сайте Фанпарка «Бобровый лог». |

Заместитель руководителя ДКС ОУ ООО «Ренонс»                                                                С.И. Чуприна