# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку спецодежды, СИЗ на летний период и межсезонье.

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

| Предмет закупки | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Спецодежда, обувь в том числе: |
| Куртка –ветровка с логотипом | Демисезонная. Куртка- с центральной застежкой-молнией и ветрозащитной планкой. Предпочтительно –трансформер. Швы проклеены Эластичные напульсники предотвращают попадание влаги и холода под куртку. Вентиляционные прорези. Ткань влагозащитная, износостойкая. Ветронепроницаемая. Верх: полиамид-100%, ПУ покрытие. Утеплитель микрофлис или аналоги. Цвет комбинированный с преобладанием синего и серого. Карман под бейджи и рацию предпочтителен. Размеры 44-46 по 60-62 Рост 166-176 по 182-188 |
| Ветровка с логотипом | Сезонная. Ткань со специальной водоотталкивающей пропиткой. На молнии, сетчатый подклад. Воротник стойка с капюшоном, который убирается в карман воротника. Регулировка ширины низа. Состав 100% нейлон. Цвет: синий. Размеры XS, S,M , L,XL, ХХL. |
| Жилет сигнальный 2 класса (техслужбы) | Жилет прямого силуэта, застежка на липучках. Для работы в условиях плохой видимости. Наличие светоотражающих элементов. Цвет флуоресцентный (оранжевый) или желтый. Материал трикотажное полотно, 100% полиэфир. (Гост -2класс). Размеры 48-50 по 60-62 |
| Костюм ветровлагозащитный | Куртка без замков, одевается через голову с, капюшоном, с рукавами и резинкой на них. Брюки с резинкой на поясе и низу брюк. Ткань гигроскопичная и воздухопроницаемая. Влагозащитная. Материал «Оксфорд» или аналог. Размеры 46-62 рост 176-188 |
| Рубашка-поло с логотипом | Женская и мужская модели классика , на 3-х пуговицах. Ткань 65% -хлопок, 35% полиэстер. По бокам разрезы, ворот связан резинкой. Плотность 185 г/м2. Состав: Цвет меланж (серый), бирюзовый, белый. Размеры XS- 5XL |
| Бейсболка с логотипом | Ткань -100% хлопок, плотность 200 г/м2, Пять клиньев, потайная металлическая застежка. Цвет синий, бирюзовый, серый. Швы закрыты и прострочены. Размер универсальный. |
| Футболка с логотипом | Мужская, без боковых швов, плечи усилены специальной тесьмой. Ткань 100% хлопок, плотность 150г/м2 .Цвет – синий. Требования по усадке. Размеры S,M,L,XL, ХХL, ХХХL. |
| Костюм противоэнцефалитный | Куртка с затяжкой на поясе, с ловушками для клеща и насекомых, капюшон с противомоскитной сеткой, брюки с резинкой на поясе, с затяжками и ловушками внизу брюк. Материал должен быть гигроскопичен и воздухопроницаем, исключающий возможность укуса насекомых. Цвет хаки или комбинированный под «лес». Предпочтительно с разъемной молнией на куртке.Размеры: 44-46 по 60-62.Рост 170-176 по 182-188 |
| Костюм хирурга универсальный | Костюм с брюками. V-образная горловина, рукав короткий, накладные карманы. Объем по талии регулируется резинкой. Ткань смесовая 65 % полиэфир, 35% хлопок 48-50, 52-54. Мужская, женские модели. Цвет зеленый. |
| Халат медицинский | Халат с центральной бортовой застежкой на пуговицы, с накладными карманами. Модель женская, мужская. Рукав длинный прямой. Спинка халата со шлицей, объем по талии регулируется хлястиком. Двойная отделочная строка по борту, воротнику и по накладным карманам. Цвет белый. Ткань смесовая 67% полиэфир, 33% хлопок .Размер 48-50 – 52-54 |
| Костюм х/б с логотипом | Куртка +брюки. Материал смесовая ткань. Плотность 245 г/м2. Масловодоотталкивающая, противокислотная. Карманы накладные, ворот отложной. Застежки клепки или пуговицы. Цвет серо-синий. Модели женская и мужская. Требование по усадке. Размеры с 44-46 по 60-62.Рост 170-176 по 182-188 |
| Сапоги резиновые | Сапоги из ПВХ. Высота 39-40 см. Модели женская, мужская. Подошва рифленая, противоскользящая. Цвет зеленый (оливковый). Размеры 37-46 |
| Сапоги резиновые с высоким голенищем (рыбацкие) | Сапоги из ПВХ. Подошва рифленая, противоскользящая. Обладает КЩС и МБС свойствами Цвет зеленый (оливковый). Особенности: надставка изготовлена из ПВХ и спаяна с сапогами, что обеспечивает высокую герметичность шва и гарантирует прочность и более длительный срок эксплуатации. ТР ТС 019/2011.Высота: 90 см. Размерный ряд: с 41 по 46 |
| Брюки | Материал – хлопок не менее 65 % (ткань смесовая). Серый или песочный цвет, Накладные двойные боковые карманы. Регулировка по талии. Обработка против усадки, воздухопроницаемость не менее 40 дм3 /м 2*с. Водоотталкивающая пропитка. Плотность от 150 г//м2 Размер 44-62, рост 166-176 - 182-188 |
| Туфли | Легкие туфли для летнего сезона. Верх имеет сквозные перфорации, просечки для лучшей вентиляции стопы. Цвет серый, оттенки серого. Натуральная кожа. Метод крепления подошвы – 2-й шов. Обувь с мягкой (амортизирующей) прокладкой по всей опорной поверхности стельки. Толщина мягкой (амортизирующей) прокладки должна быть 2,0-3,5 мм. Подошва - двухслойный полиуретан (ПУ/резина) - стойкий к агрессивным средам (МБС, КЩС), механическим воздействиям, антистатичная, термостойкая.Профиль подошвы - самоочищающийся , обладает устойчивостью к истиранию и многократным изгибам. Размер 38-47 |
| Ботинки (полуботинки) кожаные | Модель женская и мужская. Сезонная обувь из натуральной кожи, усиленный подносок. С защитными пропитками маслобензостойкими, водоотталкивающими. Подошва 2-хслойная полиуретановая. Ходовой слой - нитрильная резина. Гигроскопичная, стойкая к истиранию подкладка. Подошва самоочищающаяся. Размеры 37-46 |
| Полуботинки –берцы | Полуботинки-берцы с надежной фиксацией стопы и голеностопа, голенищем фиксирующим лодыжку, твердой и жесткой фиксацией пятки для удержания стопы при ходьбе, герметичный язык, высоким голенищем на шнуровке, с противоскользящим высоким протектором, водостойкие, воздухопроницаемые (абсорбирует и отводит влагу от стопы), стойкая к истиранию. Натуральная кожа. Подошва - двухслойный полиуретан (ПУ/резина) – стойкий к механическим воздействиям, антистатичная, термостойкая.Профиль подошвы - самоочищающийся с крупной нарезкой (протектором 5-10 мм), обладает устойчивостью к истиранию и многократным изгибам. Размеры 39-47 |
| Плащ влагозащитный прорезиненный | Материал полиэфир 100%, 2-х стороннее ПВХ, швы проклеены, центральная застежка на кнопках накрытая ветрозащитным клапаном, капюшон с регулировкой, длинные рукава с манжетой, карманами с клапанами. Вентиляционные отверстия в области пройм. Цвет темно-синий или зеленый. Размеры с 44-46 по 60-62. Рост 170-176 182-188 |
| Штормовка с логотипом | Куртка штормовка для защиты от ветра и осадков, на пуговицах, регулировка капюшона и низа куртки, резинка на талии, 4 наружных кармана. Ткань –палаточное полотно. Хлопок -100%, цвет хаки. Размер 44-46 по 60-62, рост 170-176 /182-188. |
| Средства индивидуальной защиты, в том числе: |
| Вкладыши противошумные | Наушники из вспененного полиуретана. Снижение уровня шума / акустическая эффективность (SNR) не менее на 26 дБ Акустическая эффективность > либо = 23 ДБ, без шнурка. Многоразовые. С возможностью носить головной убор (каску). |
| Наушники противошумные | Для защиты органов слуха. Акустическая эффективность (SNR) 27 дБ. Оголовье стандартное с регулировкой. Шарнирное крепление оголовья к чашке. Конструкция диэлектрическая. |
| Очки защитные (спасатели) | Для защиты от летящих частиц и УФ излучений. С монолитной линзой и боковой защитой. Материал поликарбонат. Покрытие от запотевания и царапин. Регулировка дужек по длине. Оптический класс №1. |
| Патроны (фильтры) для респираторов (полумасок) ЗМ 6200 Н304 (ОЭЗиС) | Для комплектации респираторов при работе в условиях концентрации в воздухе газо и парообразующих веществ, искр и расплавленных брызг от 15 пдк до 50 пдк. От АХОВ: аммиака, хлора, дителамина, нитробензола, сероуглерода, фенола, тетроэтилсвинца и др. патрон (ЗМ АВЕ1 6057) фильтры (ЗМ 2135) |
| Патроны (фильтры) для респираторов (полумасок) ЗМ 6200 Н304 (ОГЭ) | Для комплектации респираторов при работе в условиях воздействия твердых и жидких аэрозолей. Тип пленки -противоаэрозольный фильтр Р3R PV 6035/ |
| Очки защитные (ОГЭ) | Очки закрытые серии ЗМ 2890. Для защиты от механических воздействий, УФ излучений, 2-ые дужки с вентиляционными отверстиями. Материал –поликарбонат, ударопрочный. Покрытие линз -против царапин и запотевания. Цвет линз прозрачный. Оптический класс №1.С учетом необходимости одновременного использования закрытых очков и п/умаски со сменными фильтрами( предусмотрено совпадение контура полумаски и очков для плотного соединения СИЗ органов дыхания и СИЗ зрения. |
| Очки защитные (ОГМ, ОЭЗиС) | Для защиты от механических воздействий, УФ излучений, две дужки с вентиляционными отверстиями. Материал – поликарбонат, ударопрочный. Прозрачный цвет линзы. Оптический класс №1. |
| Респиратор 3М 6200 Н 304 | Для защиты органов дыхания от газов, паров и воздействия различных видов аэрозолей. Полумаска со сменными патронами и предфильтрами. Степень защиты до 50 пдк. Средний размер. |
| Фильтры (патроны) к противогазу ППМ-88 (ОГЭ) | Защита от АХОВ: аммиака, хлора, дителамина, нитробензола, сероуглерода, фенола, тетроэтилсвинца и др. |
| Блокирующее инерционное устройство втягивающего типа | Для страховки от падения при работе на высоте. Лента/канат выдается из устройства свободно и обратно наматывается автоматически. Тормозной механизм для срабатывания при резком увеличении скорости. Встроенный вертлюг для защиты от перекручивания. Длина не менее 2 м и не более 3 м, масса не более 3 кг. |
| Анкерная линия | Переносная горизонтальная анкерная линия для работ на высоте, связанных с перемещением работника. Регулируемая длина. Канат из полиамида диаметром 16 мм с двумя металлическими гальванизированными карабинами, фиксатором и сумкой для переноски. Количество пользователей – 1 чел. Длина линии – не менее 20 м. |
| Строп к привязи страховочной | Привязь дополнительно оборудуется: 2-х метровым удерживающим стропом с регулировкой длины и 2-мя карабинами (раскрытие карабина 18 и 56 мм). |
| Устройство для спуска и эвакуации | Устройство для контролируемого спуска и эвакуации работника из состояния зависания с постоянной (до 2 м/с) скоростью. Рабочая высота спуска не менее 20 м. Подходит для спуска одного или двух человек общей массой до 260 кг. Наличие дополнительной функции подъема (до 10м). Возможность спуска как в вертикальной, так и по наклонной (более 700) поверхности. Соответствие стандарту ГОСТ Р ЕН 341-2010, ГОСТ Р ЕН 1496-2014, ТР ТС 019/2011. Комплектация: - Устройство для спуска и эвакуации - Верхний карабин - Карабин грузовой 2 шт. - Петля станционная - Поворотное колесо - Канат статический диаметров не менее 9 мм Температурный режим эксплуатации от +500С до -500С. Устройство дополнительно комплектуется: - Петля ожидания эвакуации (2 комплекта). Ширина ленты 25 мм, длина петли 28,5 – 154 см. Регулируемые петли предназначенные для безопасного ожидания помощи при проведении спасательных работ. |
| Штанга инсталляционная | Устройство для присоединения средств эвакуации и анкерных устройств на расстоянии свыше 3.5 м. Наличие наконечника для удержания карабина в том числе и в перевернутом положении, подходящего для доставки карабина вверх и вниз. Карабин для дистанционного присоединения, работающий в паре с наконечником. Комплектация: Штанга (комплект штанг) Карабин для дистанционного присоединения с самозакрывающимся замком. Раскрытие карабина 65 мм. Соответствие ТР ТС 019/2011. Чехол для транспортировки |
| Краги спилковые (для сварщика) | Для защиты от повышенных температур, искр, брызг расплавленного металла. Материал спилк 1,1 – 1,3 мм, подкладка хлопок. Длина не менее 350 мм. Размер 10. |
| Маска защитная (щиток защитный лицевой) | Для защиты головы, глаз и лица от твердых частиц, абразива и искр. Маска должна полностью закрывать лицо и лобную часть головы, обеспечивать защиту от отлетающих твердых частиц, абразива и искр, при работе с пневмо, бензо и электроинструментом. Мягкое наголовное покрытие с плавной регулировкой размера затылочной части, сменный налобный абтюратор регулирующийся по размеру. Материал изготовления – твердый оптически прозрачный ударопрочный и термостойкий поликарбонат с покрытием от истирания и царапин. Защитная маска должна иметь крепление с возможностью индивидуальной настройки. |
| Перчатки химическистойкие | Высокая стойкость к кислотам (до 80%), щелочам (40%), спиртам, жирам и моющим средствам в сочетании с механической прочностью. Обработка хлором для повышения устойчивости к химическим соединениям. Материал 100% латекс без наполнителей Цвет черный. Толщина 0,75мм |
| Фартук ПВХ | Для защиты работающих от растворов кислот концентрации до 80% и щелочей до 50%, от воды, нефти и нефтепродуктов, жиров и масел. Фартук с цельнокроеной нагрудной частью, с шейной бретелью, одна сторона которой настрочена вверху нагрудника справа, другая сторона продевается через шлевку, настроченную вверху нагрудника слева, и завязывается. В углах по линии талии настрочены завязки с усилителями из основной ткани. Материал: 100% полиэфир с ПВХ-покрытием. Цвет: темно-оливковый. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.029-76 |
| Каска защитная с ремешком | Ударопрочный корпус с укороченным козырьком, внутренняя оснастка состоит из пластмассового амортизатора с регулировкой размера. Съемный подбородочный ремень с регулировкой. Сменный налобный обтюратор из специального гигиенического материала. Материал – полиэтилен усиленный. Цвет оранжевый, белый, красный. |
| Каска защитная с ремешком для высотных работ (ОГМ) | Защитная каска для работ на высоте. Переключатель на застежке ремня для изменения степени фиксации. Крепление оголовья в шести точках. Регулировка оголовья храповиком. Подбородочный ремешок. Соответствие стандартам ТР ТС 019/2011, EN 397, EN 12492. |
| Перчатки диэлектрические | Перчатка из полимерных материалов, предназначенная для защиты потребителя от поражения электрическим током. Специальные свойства- Категория F (Стойкость к утечке тока) Стандартная длина 360 мм +/-20мм. |
| Галоши диэлектрические | Специальная обувь изготовленная из полимерных материалов, для защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках. Состоит из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной подкладки и внутренних усиливающих деталей, светло-серого или бежевого цветов. Ток утечки, мА, не более 2,5. |
| Рюкзак | Габариты: 32 х 14 х 45 см Объем (литров): 20 л Материал: Полиэстер Форма анатомическая. Цвет «камуфляж» (лес). |

Заместитель Генерального директора

по производству -Главный инженер                                                         Павлив А.Н.

Начальник ОХО                                                                                          Мезенцев И.Н.

Начальник ОСиБЭТ                                                                                   Булгаков С.А.

Начальник ОГЭ                                                                                         Кондратьев И.Ю.

Начальник ОГМ                                                                                         Бродов В.В.

Начальник ОЭЗиС                                                                                     Пакулова Т.Н.

Начальник ОЭСиАСУ                                                                                Мезенцев А.В.

Начальник ОЭКДиА                                                                                   Вахрушев Д.Н.

Заведующий ПОПМП                                                                             Болсуновский О.В.

Начальник СА                                                                                           Кулешова Ю.В.

Начальник ОРиКО                                                                                    Коновалова Д.А.

Специалист по ОТ                                                                                   Гончарова Н.В.