Техническое задание

на работы по ремонту участка подпорной стены Технического здания

| № п/п | Наименование объекта | Текущий ремонт участка подпорной стены Технического здания по адресу: г. Красноярск, Фанпарк «Бобровый лог», ул. Сибирская ,92, строение 1. |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес объекта | 660006, г. Красноярск, Свердловский район ул. Сибирская, д. 92 стр.1 Фанпарк «Бобровый лог». |
|  | Основание для проведения работ. Исходные данные | Результаты обследования технического состояния подпорной стены Технического здания по адресу: г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92 стр.1(Отчет Шифр 168 -21;ТС Инв.№ 100-189/22-ОС, Рабочая документация Шифр РД-134-22). |
|  | Вид строительства | Ремонт |
|  | Характеристики объекта | Подпорная стена, выполненная для планировки территории, прилегающей к Техническому зданию, П-образной формы в плане общей длиной 102,8м. На участке ремонта - тонкостенная уголкового типа в монолитном железобетонном исполнении толщиной 300мм, длиной 30,4 м, высотой от 0,3 до 2,98 м. Верхняя терраса участка подпорной стены представлена грунтовым склоном с озеленением, нижняя терраса выполнена с асфальтобетонным покрытием. дренажная система для отвода грунтовых вод не предусмотрена, облицовка - плоские асбоцементные листы толщиной 8мм по металлическому каркасу. |
|  | Объем работ | Выполнение строительно - монтажных работ в соответствии с Рабочей документацией Шифр РД-134-22 в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение №1 к Техническому заданию). |
|  | Требование к сметной документации | Сметную документацию составить согласно методики по приказу Минстроя России № 421/пр. от 04.08.2020г, №557/пр от 07.07.2022г № 812/пр. от 21.12.2020г.(в ред.пр.№636/пр от 02.09.2021г. и №611/пр от 26.07.2022г.), №774/пр. от 11.12.2020г. в ПК «Гранд-Смета», с применением федеральной сметной нормативной базы (ФЕР) с индексацией по ст. затрат. |
|  | Общие требования к выполняемым работам | Все работы ведутся в соответствии с нормативными актами на строительство, действующими на территории Российской Федерации и разработанной Рабочей документации. Отступления от Рабочей документации допускаются при согласовании между Заказчиком, проектировщиком и подрядчиком с оформлением соответствующего акта. |
|  | Исполнительная документация | Своевременно передавать Заказчику, исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. |
|  | Сроки выполнения работ | Июль-август 2023г. |
|  | Режим работы | Обеспечить работу на объекте с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 пять дней в неделю. Изменение - по согласованию с Заказчиком. |

Заместитель генерального директора

по производству- главный инженер   __________________ А.Н. Павлив

Приложение №1 к Техническому заданию

| Ведомость объема работ Работы по ремонту участка подпорной стены Технического здания |
| --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами /демонтаж облицовки подпорной стены из асб.цем.листов по каркасу КНАУФ | м2 | 75 (75 / 100)*100 |  |  |
| 2 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 300 мм/ демонтаж метал.трубы диам.300мм, толщ.8мм | м | 30 (30 / 100)*100 |  |  |
| 3 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100/ демонтаж слива из цем.песч. р-ра | м3 | 1 |  |  |
| 4 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой/ демонтаж гидроизоляции из техноэласта | м2 | 18 (18 / 100)*100 |  |  |
| 5 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 14 |  |  |
| 6 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ демонтаж сущ.основания из грунта под демонтируемым лотком | м3 | 3,6 (3,6 / 100)*100 |  |  |
| 7 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных/ демонтаж сущ. асф/бет покрытия между сущ.зданием и подпорной стеной | м3 | 3,6 (3,6 / 100)*100 |  |  |
| 8 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ / под устройство ж/б фундаментов ФМ-1 | м3 | 4,2 (4,2 / 100)*100 |  |  |
| 9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 /погрузка грунта | м3 | 7,8 ((3,6+4,2) / 1000)*1000 |  |  |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 13,65 (3,6+4,2)*1,75 |  |  |
| 11 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных/ демонтаж сущ.бетонной отмостки | м3 | 0,8 (0,8 / 100)*100 |  |  |
| 12 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона/ отверстия в подпорной стене 150х150х300 под дренажную трубу | м3 | 0,1 |  |  |
| Вывоз мусора |
| 13 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 40,258 0,015*75+0,03*28,1+1*2,2+18*0,005+14*1,80+3,6*2,4+0,8*2,4+0,1*2,4 |  |  |
| 14 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 40,258 0,015*75+0,03*28,1+1*2,2+18*0,005+14*1,80+3,6*2,4+0,8*2,4+0,1*2,4 |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |
| Устройство монолитного участка верхней части подпорной стены |
| 15 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм/ монолитный участок верхней части подпорной стены (узел Б) | м3 | 6 (6 / 100)*100 |  |  |
| 16 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм | т | 0,195 195/1000 |  |  |
| 17 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | 6,09 |  |  |
| Вновь проектируемый водоотводной лоток |
| 18 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | м3 | 3,6 |  |  |
| 19 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 4,14 3,6*1,15 |  |  |
| 20 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,8 (0,8 / 100)*100 |  |  |
| 21 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 0,816 |  |  |
| 22 | Установка в сооружениях: прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2 | м3 | 1,8 ((0,072*25) / 100)*100 |  |  |
| 23 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,0324 |  |  |
| 24 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 0,0342 |  |  |
| 25 | Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения/ лоток (1000х290х300мм, 0,045м3) | м3 | 1,125 0,045*25 |  |  |
| 26 | Решетка для водоотводного канала щелевая стальная, оцинкованная, размером 1000х237х22 мм | шт | 31 |  |  |
| 27 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной | м2 | 78 (78 / 1000)*1000 |  |  |
| 28 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 100 | м2 | 78 |  |  |
| 29 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали/ сливы и костыли из оцинкованной стали | м2 | 21,5 (21,5 / 100)*100 |  |  |
| 30 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | -0,12255 |  |  |
| 31 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,143 (117+26)/1000 |  |  |
| Устройство откоса земельного полотна |
| 32 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 6,2 (6,2 / 100)*100 |  |  |
| 33 | Смесь песчано-гравийная природная (расход по ТХ ФЕР27 прил.27.2 К=1,22) | м3 | 7,564 6,2*1,22 |  |  |
| 34 | Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением геосинтетических материалов: с последующей засыпкой грунтом | м2 | 30,5 (30,5 / 100)*100 |  |  |
| 35 | Анкер из арматурной стали А-I, для крепления геотехнических решеток, диаметр 12 мм, длина 900 мм | т | 0,0703 37*2*0,95/1000 |  |  |
| 36 | Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2 | м2 | 31 |  |  |
| 37 | Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 400 мм, высота ячейки 50 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 17,01 м2 (2,84х5,99 м) | м2 | 31 |  |  |
| 38 | Земля растительная | м3 | 6,1 |  |  |
| 39 | Семена газонных трав (смесь)/ расход 20 г/м2 | кг | 0,61 30,5*0,02 |  |  |
| Усиление стены металлическими элементами ЭМ-1 (7 шт) |
| 40 | Монтаж: люлек, этажерок сушил и других деталей из сортовой стали/ ЭМ-1 | т | 0,7728 (41,1+22,2+47,1)*7/1000 |  |  |
| 41 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 120х120 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,7728 (41,1+22,2+47,1)*7/1000 |  |  |
| 42 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | отверстий | 28 (28 / 100)*100 |  |  |
| 43 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-45 | отверстий |  |  |  |
| 44 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 160 мм | шт | 2 |  |  |
| 45 | Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм/ анкер М20х24х250 вес 1шт=0,6кг | кг | 16,8 0,6*28 |  |  |
| 46 | Конструкции элементов крепления пластин и прокладок металлические из стали листовой толщиной от 1 мм до 8 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза/ ПЛ1 -300х200х10 | т | 0,0658 14*4,7/1000 |  |  |
| 47 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 18 (18 / 100)*100 |  |  |
| Устройство фундамента ФМ-1 (7 шт) |
| 48 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 1,75 ((0,25*7) / 100)*100 |  |  |
| 49 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | 1,77625 |  |  |
| 50 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм | т | 0,107 107/100 |  |  |
| Восстановление отмостки и асф/бетонного покрытия |
| 51 | Устройство: бетонных крылец/ устройство бетонной отмостки В22,5 | м3 | 1,5 |  |  |
| 52 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | 1,53 |  |  |
| 53 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/ восстановление асф/бетонного покрытия | м2 | 20 ((2/0,1) / 100)*100 |  |  |
| 54 | Смеси асфальтобетонные литые тип II | т | 1,428 |  |  |
| 55 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | м2 | 20 ((2/0,1) / 100)*100 |  |  |
| 56 | Смеси асфальтобетонные литые тип II | т | 1,694 |  |  |
| 57 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг/ укладка дренажной трубы | т | 0,04617 9*0,5*10,26/1000 |  |  |
| 58 | Трубы стальные | т | 0,04617 9*0,5*10,26/1000 |  |  |
| Устройство облицовки подпорной стены |
| 59 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами/ облицовка подпорной стены асб/цем листами | м2 | 80 (80 /100)*100 |  |  |
| 60 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 8 мм | м2 | 80 |  |  |
| 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 80 (80 / 100)*100 |  |  |
| 62 | Краска акриловая: Alpina FASSADENFARBE, CAPAROL фасадная водоразбавляемая | т | 0,032 32/1000 |  |  |