# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение услуг по ежемесячному техническому обслуживанию лифтового оборудования

в 2022 году.

Требования к поставщику услуг при проведении технического обслуживания, ремонта лифтов, подъемных платформ для инвалидов, систем диагностики и диспетчеризации лифтов, и иным показателям, связанным с определением соответствия оказываемых услуг и товаров потребностям заказчика:

| Предмет закупки | Техническое обслуживание, ремонт лифтов, подъемных платформ для инвалидов, систем диагностики и диспетчеризации лифтов. |
| --- | --- |
| Характеристика устройств (объектов) | Лифт пассажирский электрический: модель - «OTIS GeN2»; год изготовления - февраль 2006г.; грузоподъемность - 630 кг., (8 пассажиров); количество остановок – 4; введен в эксплуатацию - 2006 г.; место установки – г. Красноярск, ул. Сибирская 92 СДДЛ – «Обь» |
|  | Лифт пассажирский электрический: модель - «ПП-1001Щ» (ОАО «ЩЛЗ»); год изготовления - декабрь 2016г.; грузоподъемность - 1000 кг., (13 пассажиров); количество остановок – 2; введен в эксплуатацию - 2017 г.; место установки – г. Красноярск, ул. Копылова 2А СДДЛ – «Обь» |
|  | Лифт малый грузовой электрический: модель - «OTIS ISO-A»; год изготовления - октябрь 2005г.; грузоподъемность - 100 кг.; количество остановок – 2; введен в эксплуатацию - 2006 г.; место установки – г. Красноярск, ул. Сибирская 92 СДДЛ – нет. |
|  | Лифт пассажирский электрический: модель - «ЛП1275 Сибирь» (ООО «Еонесси К»); год изготовления - август 2017г.; грузоподъемность - 1275 кг., (15 пассажиров); количество остановок – 3; введен в эксплуатацию – июнь 2018 г.; место установки – г. Красноярск, ул. Сибирская, 92/27 СДДЛ – «Обь». |
|  | Подъемная платформа для инвалидов: модель – БК 350 (ООО «ЦТСПиРИ»); год изготовления - январь 2018г.; грузоподъемность - 225 кг.; количество остановок – 2; введен в эксплуатацию – май 2018 г.; место установки – г. Красноярск, ул. Сибирская 92 |
|  | Подъемная платформа для инвалидов: модель – БК 320 (ООО «ЦТСПиРИ»); год изготовления - 2017г.; грузоподъемность - 225 кг.; количество остановок – 2 (сложная траектория); введен в эксплуатацию – декабрь 2017 г.; место установки – г. Красноярск, ул. Сибирская 92 |
|  | Подъемная платформа для инвалидов: модель – ППИ-325 (ООО «Еонесси К»); год изготовления - июль 2017г.; грузоподъемность - 325 кг.; количество остановок – 2; введен в эксплуатацию – июнь 2018 г.; место установки – г. Красноярск, ул. Сибирская, 92/27 |
| Требования | Техническое обслуживание лифтов, подъемных платформ для инвалидов, систем диагностики и диспетчеризации лифтов осуществляется в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011-2011), Постановлением правительства № 743 от 24.06.2017, требованиями норм и правил Ростехнадзора, требованиями нормативной и технической документации, требованиями руководства по эксплуатации ПС, требованиями соответствующих ГОСТов. |
|  | Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба |
| Место проведения работ | г. Красноярск, ул. Копылова 2А, ул. Сибирская 92, 92/27 |
| Период оказания услуг | Ежемесячно |

Заместитель генерального директора

по производству-главный инженер                               Павлив А.Н.

Главный механик – начальник отдела             	       Бродов В.В.