Техническое задание

На капитальный ремонт мультизональной системы VRV 2 Daikin

Цель работ: производство демонтажных, монтажных, пусконаладочных работ согласно техническому заданию, сдача работ Заказчику.

Место выполнения работ: г.Красноярск, ул.Сибирская, 92, Сервис-центр «Оазис»

Сроки (периоды) выполнения работ: апрель-май 2020г.

Состав оборудования мультизональной системы:

- Наружные блоки системы – 2 шт.;

- Внутренние блоки системы – 11шт. (помещения VIP-, SPA- зоны, ресторан «Хозяин тайги»

Ведомость объемов и работ на выполнение ремонта

| № п.п. | Перечень объектов, оборудования | Наименование видов (содержание) работ. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кровля здания СЦ «Оазис» |
| 1.1 | Наружные блоки VRV | Демонтаж наружного блока -2 шт. |
|  |  | Поставка наружного блока – 2 шт. |
|  |  | Монтаж наружного блока -2 шт. |
| 2 | Помещения VIP-, SPA-зон и ресторана «Хозяин тайги» |
| 2.1 | Внутренние блоки VRV | Демонтаж внутренних блоков -11 шт. |
|  |  | Поставка внутренних блоков – 11 шт. |
|  |  | Монтаж внутренних блоков -11 шт. |
| 3 | Монтажные работы по подключению блоков к существующим линиям хладагента, электроснабжения и управления |
| 4 | Проверка герметичности линий хладагента, загрузка хладагента в систему. |
| 5 | Проведение пуско-наладочных работ, запуск в работу, сдача выполненных работ Заказчику |

3. Основные требования к производству работ:

3.1. Наличие свидетельства СРО на выполнение данных видов работ.

3.2. Наличие в штате квалифицированных специалистов прораба, инженера ПТО имеющим соответствующие документы (удостоверения, дипломы, приказы, квалификационные аттестаты и иные документы).

4. Стоимость работ при предоставлении ТКП - ЛСР в ТЕР в текущих ценах.

5. Порядок сдачи выполненных работ - предъявление исполнительной документации, КС-2, КС-3.

Заместитель генерального директора

по производству – главный инженер                                                                              Павлив А.Н.