# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2

# на поставку запчастей для автотранспорта и самоходной техники.

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

| Предмет закупки | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- |
| Шины низкого давления для снегоболотохода (новые) | Передние |
|  | Обозначение | 26х8-12NHS | 2 шт. |
|  | Модель | MAXXIS/MU09 |  |
|  | Тип | бескамерная |  |
|  | Высота (дюйм) | Ширина (дюйм) | Посадочный диаметр (дюйм) |  |
|  | 26 | 8 | 12 |  |
|  | Задние |
|  | Обозначение | 26х10-12NHS | 2 шт. |
|  | Модель | MAXXIS/MU10 |  |
|  | Тип | бескамерная |  |
|  | Высота (дюйм) | Ширина (дюйм) | Посадочный диаметр (дюйм) |  |
|  | 26 | 10 | 12 |  |
|  | Год изготовления шины не позднее 2017 года. |
| Срок поставки | Не более 20 календарных дней |
| Шипованная зимняя автошина (новая) | Тип | бескамерная | 4 шт. |
|  | Протектор | симметричный, направленный |  |
|  | Ширина профиля шины (мм) | 215 |  |
|  | Высота профиля шины в процентах к ширине покрышки (профильное соотношение) | 60 |  |
|  | Радиальная конструкция шины | R |  |
|  | Внутренний диаметр покрышки (дюйм) | 16 |  |
|  | Индекс грузоподъемности | 99 |  |
|  | Индекс скорости | Т |  |
|  | Запас прочности | XL |  |
|  | Расширенная гарантия на автошины не менее 1 года, в случаи непреднамеренного повреждения шины ремонт осуществляется бесплатно, если ремонт невозможен – замена на новую с 50% скидкой. |  |
|  | Год изготовления шины не позднее 2017 года. |
| Срок поставки | Не более 20 календарных дней |

Заместитель Генерального директора

по производству - Главный инженер                      		         Павлив А.Н.

Главный механик                               	               			Бродов В.В.